| ООО «Эридан417» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 443096.РФ, г.Самара, ул.Тухачевского249, корпус А тел.:(846) 2665563, моб.89272093635 ИНН 6311100947 КПП 631101001 Р/с 40702810800180001182 Филиал №6318 ЗАО ВТБ 24 К/с 30101810700000000955 БИК 043602955 E-mail:eridan417@mail.ru Сайт: www.eridan417.ru |  |  |  |
|  |  |  | НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ |

Коммерческое предложение на поставку

крупносимвольного   каплеструйного  принтера EBS-2500

Высокоскоростная модель EBS 2500 создана для  нанесения  на поверхность сложных логотипов  высотой до 72 мм.

Скорость печати варьируется от 30 до 120 м/мин.

Высокое качество печати на всех пористых поверхностях и уникальное регулирование ее интенсивности.

Используемая в принтере пьезокерамическая головка позволяет наносить этикетки после упаковки продукта.

Редакция этикетки через ПК.

Позиция печатающей головки во время печати:   любая.

Фотодатчик для линии с постоянной скоростью или дополнительно датчик скорости.                                                               Используются  чернила для гофротары. Чернила  не засыхающие, на глицериновой основе. Кроме чернил никаких расходных материалов не требуется.                                                                                                                          Диапазон рабочей температуры 5-40 градусов С                                                                                                                  Класс защиты IP54                                                                                                                                                         Вращение текста, графики, штриховых кодов                                                                                                                                  Чернила на масляной основе не засыхают                                                                                                                                                            Длина кабеля печатающей головки 4 м (может достигать 6 м)

| Снабжение сжатым воздухом | не требуется |
| --- | --- |
| Требуемого времени бездействия нет, | устройство может работать непрерывно до 24 часов в сутки |

Легкость обслуживания.